Obchodní list

Průmyslový čistič LPK 702

Čistící přípravek pro průmyslové účely.

Použití

- rozpouští vápenaté a minerální usazeniny

- odstraňuje rez a vodní kámen

- čistí dlažbu, obklady, kámen, beton

- čištění chladících rozvodů, výměníků tepla, trubek, trysek apod. od

vodního kamene

- odstraňuje nánosy uhlíku na drážních vozidlech

Vlastnosti

- biologicky odbouratelný

- neomezeně ředitelný vodou

- netoxický

- není žíravý

- obsah inhibitorů koroze zabraňuje okamžité korozi kovů

- nehořlavý

-   je neškodný vůči většině nátěrů

-   snadná aplikace

-   vysoce koncentrovaný

Zpracování výrobku:

Doporučené ředění je 1 díl koncentrátu a 2 až 30 dílů vody, dle druhu znečištění. Při silnějším znečištění je možno používat vyšší koncentrace (tj. 1 : 1). Připravený roztok je

možno aplikovat mopem, štětcem, ponorem, strojně, tlakově nebo nástřikem s použitím teplé i studené vody a působením několik minut (dle rozsahu znečištění). Pro lepší výsledek můžeme čištěné plochy mechanicky narušit. Po ukončení opláchneme a zneutralizujeme přípravkem LPA 628.

Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi !

Jen pro průmyslové použití !

Pozor na reakci s barevnými kovy – vždy vyzkoušet !

Bezpečnost a hygiena při práci:

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Balení, skladování, záruční doba:

Přípravek je balen v 30 l PE kanystrech. Chránit před povětrnostními vlivy. Skladovat v uzavřených obalech. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +35 oC. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby.

Dodavatel:

LP EFEKT, s.r.o., provozovna Frýdecká 819, 739 32 Vratimov

e-mail:  lpefekt@lpefekt.cz, www.lpefekt.cz,

mobil:  603 277 398,  tel.:  596 541 194